| ООО “Газпром трансгаз Томск” |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Томское ЛПУ МГ |  | Главный инженер Томского ЛПУ МГ |
|  |  | _________________ И.И. Иванов |
|  |  | "_____"__________________ 2017г. |

НАРЯД-ДОПУСК №_______

на проведение газоопасных работ

| 1. Подразделение филиала: | ГКС, КЦ-1 |
| --- | --- |
|  | (цех, производство, установка) |

| 2. Место проведения работ: | ОК Ду1000 за АВО газа |
| --- | --- |
|  | (отделение, участок, аппарат, коммуникации) |

3. Планируемое время проведения работы:

Регламентированные перерывы: непрерывный, до полного выполнения комплекса работ

| 4. Характер выполняемой работы: | Вскрытие, внутренний осмотр и закрытие обратного клапана Ду1000 за АВО газа для ревизии согласно перечня газоопасных работ по КЦ-1 |
| --- | --- |

| 5. Ответственный за подготовительные работы: | Инженер ЭОГО Петров П.П. |
| --- | --- |
|  | (должность, Ф.И.О.) |

| 6. Ответственный за проведение работ: | Начальник КЦ-1 Сидоров С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, Ф.И.О.) |

7. Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения:

- Согласовать с начальником смены ДС ЛПУМГ проведение газоопасных работ по вскрытию обратного клапана Ду1000, установленного за АВО газа КЦ-1, для ревизии и ремонта.

- Работу по вскрытию ОК Ду1000 за АВО газа проводить на стравленных технологических коммуникациях.

- Ответственный за подготовку ОК Ду1000 к ГОР, должен ознакомить исполнителей с комплексом подготовительных работ, изложенных ниже и обеспечить их выполнение. Провести инструктаж исполнителям подготовительных работ с регистрацией в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

- Убедиться в закрытие кранов:

-  на узле подключения КЦ-1 -  №№ 7, 7.1, 7.2, 8.; 8.1; 8.2;

- на промплощадке КЦ-1 - №№ 36, 36р, 29, кранов на входе в АВО газа КЦ-1, межцеховой перемычке Ду400 между входным и выходным коллекторами КЦ-1 и вывешенных  на них табличках «НЕ ОТКРЫВАТЬ». Переключатели режима работы кранов установлены в положение «ЗАКРЫТО» и заблокированы способом, исключающим их несанкционированное использование, блок-замками. Рукоятки насосов сняты и убраны на ГЩУ.

- Убедиться в открытии:

- свечных кранов №№ 17, 18 – на УП КЦ-1;

- кранов на выходе из АВО газа КЦ-1;

- свечных кранов АВО газа КЦ-1

и вывешенных   на них  табличках «НЕ ЗАКРЫВАТЬ». Переключатели режима работы крана №№ 17, 18 установлены  в положение «ОТКРЫТО» и заблокирован способом, исключающим его несанкционированное использование блок-замком. Рукоятки ручных  насосов сняты и убраны на ГЩУ.

- Убедиться, что краны стояков импульсного газа Ду50 и собственных отборов кранов № 7, 8, 17, 18, 36, 36р закрыты и на них вывешены таблички «НЕ ОТКРЫВАТЬ», ручки кранов стояков заблокированы от несанкционированного использования блок-замками.

- При необходимости принять меры по восстановлению герметичности кранов.

- Закрыть краны на  входа газа на всех секциях АВО газа КЦ-1. Штурвалы кранов заблокировать от несанкционированного использования. Вывесить на кранах плакаты «НЕ ОТКРЫВАТЬ».

- Отключить электропитание управления кранами №№ 7, 8, 36, 36р в стойке ШКС на ГЩУ. На автоматы подачи электропитания вывесить таблички «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ».

- Убедиться в отсутствии избыточного давления газа в полости выходного шлейфа КЦ-1 и АВО газа  по контрольному манометру, установленному на стояке до крана № 8 и на любом из манометров секций АВО газа.

- Оградить место производства работ сигнальной лентой. На путях возможного подхода людей и подъезда техники выставить плакаты «ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН» и «ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ».

- Подготовить первичные средства пожаротушения: исправный огнетушитель ОП-10 (1 шт.).

- Подготовить укомплектованную аптечку первой помощи.

- Подготовить средства индивидуальной защиты по числу работников: костюмы огнепреградительные антистатические, каски защитные, перчатки или рукавицы х/б, защитные очки, кожаные сапоги (или ботинки). Спецодежда, спецобувь не должна иметь металлических, и каких-либо других элементов (пуговиц, замков, пряжек и пр.), способных вызвать искрообразование при соприкосновении с металлическими частями оборудования. Подготовить самоспасатели «АДА».

- Подготовить и проверить необходимый слесарный инструмент: гаечные ключи, ключи накидные, молотки, кувалды, Слесарный инструмент должен быть выполнен из материала, не дающего искр при соприкосновении с металлом. При отсутствии такого инструмента подготовить необходимое количество консистентной смазки для смазывания инструмента.

- Подготовить переносной светильник напряжением не более 12В во взрывозащищённом исполнении. У светильника проверить исправность кабеля, вилки, целостность защитного колпака и бирки с датой следующего испытания.

- Подготовить газоанализатор (ШИ-10) для анализ воздушной среды, на наличие СН4. Проверить корпус на отсутствие сколов, трещин. У газоанализатора  проверить отсутствие повреждений резиновых шлангов и груши. Проверить дату следующей поверки (клейма, знака поверки).

- Подготовить и установить вне мест проходов и проездов, с наветренной стороны, исправное подъёмное сооружение (автокран).

- Удалить из опасной зоны технику, а также лиц, не принимающих непосредственного участия в работах по вскрытию и осмотру ОК Ду1000, за зону проведения работ на расстояние не менее 50 метров.

- Открыть дренажную пробку на верхней крышке обратного клапана и убедиться в отсутствии давления.

- Провести анализ воздушной среды шахтным интерферометром (ШИ-10) в месте производства работ (возле верхней крышки ОК), на наличие СН4,  с регистрацией результата в наряде-допуске.

- Провести инструктаж работников и проверить их умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, знание ими безопасных методов и приемов работ, методов оказания доврачебной помощи пострадавшим. Опросить  каждого о его самочувствии.

Приложения:  «Схема отключения при вскрытии и внутреннем осмотре обратного клапана КЦ-1 установленного за АВО газа для ревизии.

8. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ:

- Газоопасные работы (ГОР) разрешается проводить только после выполнения всех подготовительных работ.

- Исполнителям ГОР выполнять только ту работу, которая указана в наряде допуске.

- Исполнителям ГОР приступать к выполнению работ только по указанию ответственного за проведение работ.

- О готовности объекта и исполнителей к проведению ГОР должно быть сообщено в группу ОТ. Без подтверждения возможности проведения работ, начинать работы запрещается.

- Ответственный за проведение ГОР должен ознакомить исполнителей ГОР с комплексом работ изложенных ниже и обеспечить их выполнение.

- ГОР должны начинаться и проводиться только в присутствии ответственного за проведение работ. Ответственному за проведение ГОР запрещается покидать место проведения работ до их окончания.

- Работа по вскрытию и внутреннему осмотру обратного клапана должна проводиться в средствах индивидуальной защиты: костюмы огнепреградительные антистатические, каски защитные, перчатки или рукавицы х/б, защитные очки, кожаные сапоги (или ботинки). Самоспасатели «АДА». Спецодежда, спецобувь не должна иметь металлических, и каких-либо других элементов (пуговиц, замков, пряжек и пр.), способных вызвать искрообразование при соприкосновении с металлическими частями оборудования.

- Инструмент должен быть выполнен из материала, не дающего искр при соприкосновении с металлом, или обильно смазан консистентной смазкой.

- Открыть крышку ОК:

- открутить декомпрессионный болт, для устранения вакуума;

- через отверстие декомпрессионного болта убедится в отсутствии избыточного давления во внутренней полости ОК;

- ослабить «подорвать» крепеж ответных фланцев на 2-3 нитки;

- не демонтируя крышку  развести  фланцевое соединение на 1-2 мм и убедиться в отсутствии давления газа в ОК;

- при обнаружении наличия газа во время вскрытия  фланцевого соединения немедленно затянуть шпильки фланцев и сообщить ответственному за проведение ГОР;

- при отсутствии газа, раскрутить крепеж ответных фланцев, удалить шпильки и снять оставшийся крепеж и убрать крышку в сторону с применением автокрана.

- При раскручивании крепежа клапана с применением ударных ключей и кувалды   необходимо соблюдать меры предосторожности во избежание получения травмы. Персонал должен располагаться вне зоны траектории кувалды и возможной траектории движения накидного ключа (его частей) при соскальзывании с гаек.

- После вскрытия клапана удалить за пределы рабочей зоны весь задействованный персонал, заглушить двигатель внутреннего сгорания автокрана. Провентилировать полость клапана и прилегающих трубопроводов Ду1000 не менее 1 часа (до содержания в полости ОК менее 1%).

- Провести анализ воздушной среды в районе ОК и в его полости на содержание СН4 с обязательной регистрацией в наряде-допуске.

- В случае появления загазованности в районе ОК Ду1000 для эвакуации работников из опасной зоны применять самоспасатели «АДА».

- При условии отсутствия газа в полости ОК приступить к внутреннему осмотру обратного клапана, для чего:

- произвести осмотр креплений «языка» и демпферов ОК;

- произвести осмотр уплотнительных резинок;

- прилегание клапана  к посадочному месту;

- осмотр ОК осуществляется без проникновения работника в полость примыкающего трубопровода.

- Для освещения внутренней полости обратного клапана необходимо применять переносной светильник   напряжением не выше 12В. Включать светильники необходимо снаружи обратного клапана.

- При проведении работ ответственный за безопасное проведение ГОР должен:

- обеспечить контроль воздушной среды на наличие СН4 в рабочей зоне не реже одного раза в 30 минут, с записью в наряде-допуске;

- обеспечить отсутствие в рабочей зоне посторонних лиц в течение всего периода проведения работ. Во время   проведения работ в рабочей зоне могут находиться только лица, включенные в наряд-допуск.

- Во время работы запрещается:

- нахождение на месте проведения работ лиц и техники, не имеющих прямого отношения к выполняемым работам;

- самовольно расширять зону проведения работ;

- производить работы, не предусмотренные  нарядом-допуском;

- покидать рабочее место без разрешения ответственного за проведение работ;

- располагаться лицом в плоскости разъема фланцевого соединения при работе ударным инструментом;

- находится под стрелой и перемещаемым грузом автокрана.

- В случае изменения условий проведения работы:

- нарушение мер безопасности ведения работы, предусмотренных нарядом допуском;

- неисправность СИЗ работников;

- ухудшение самочувствия одного из исполнителей работы;

- появление загазованности СН4  равной 1 % и более, в зоне производства работ

работа должна быть немедленно прекращена по команде ответственного за проведение газоопасной работы, а персонал должен быть немедленно отведен из опасной зоны. Приступать к дальнейшему проведению газоопасной работы только по распоряжению ответственного за проведение ГОР.

- Закрытие крышки ОК Ду1000 выполняется в обратной последовательности пункта 8:

-     аккуратно подвести крышку ОК, установить ее на 4  шпильки, накрест лежащие. Произвести равномерную их затяжку   ударным ключом до появления металлического звука.

-   установить оставшиеся шпильки и произвести равномерную их затяжку, обращая внимание на равное количество выступающих витков резьбы с разных сторон шпилек (не менее 2-3 витков).

- Установленные плакаты и таблички «НЕ ЗАКРЫВАТЬ», «НЕ ОТКРЫВАТЬ», плакаты «ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ», «ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН», блокировочные устройства, установленные на период проведения работ, должны оставаться до окончания работ. Снимать их можно только по окончании работ по распоряжению ответственного за проведение работ.

9.  Средства защиты и порядок применения: костюмы огнепреградительные антистатические, каски защитные, перчатки или рукавицы х/б, защитные очки, кожаные сапоги (или ботинки). Самоспасатели «АДА». Спецодежда, спецобувь не должна иметь металлических, и каких-либо других элементов (пуговиц, замков, пряжек и пр.), способных вызвать искрообразование при соприкосновении с металлическими частями оборудования.

| 10. Наряд-допуск выдаол: | Начальник КЦ-1 Сидоров С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, фамилия, подпись, дата) |

| 11. Мероприятия согласованы: |
| --- |
| с группой по охране труда: |
|  |  | (фамилия, подпись, дата) |
| со взаимосвязанными цехами: |
|  |  | (наименование смежного подразделения, должность, подпись, дата) |
| 112. Состав бригады и отметки о прохождении инструктажа: |
| № п/п | Дата и время проведения работ | Ф.И.О, членов бригады | Профессия | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил, подпись | Инструктаж провел (должность, Ф.И.О. подпись) Начальник КЦ-1 Сидоров С.С. | Из бригады исключен, дата, время, подпись ответственного за проведение работ |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

| 13. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ: |
| --- |
| Дата и время отбора проб: | Место отбора проб | Опреде-ляемые компо-ненты | Допус-тимая концен-трация | Марка, номер прибора | Фактиче-ская концен-трация | Ф.И.О., подпись лица, проводившего анализ |

14. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены:

| Ответственный за подготовительные работы Петров П.П. | Ответственный за проведение газоопасных работ Сидоров С.С. |
| --- | --- |
| (ФИО, подпись, дата, время) | (ФИО, подпись, дата, время) |

15. Возможность производства работ подтверждаю:________________________________

(ФИО, подпись представителя группы по охране труда, время, дата)

16. К производству работ допускаю:_____________________________________________

(ФИО начальника смены/сменного инженера, подпись, время, дата)

17.Срок действия наряда-допуска продлён:

| Дата и время проведения работ | Возможность производства работ подтверждаю |
| --- | --- |
|  | Начальник цеха | Ответственный за подготовительные работы | Ответственный за проведение работ | Представитель группы по охране труда | Начальник смены |

18. Работа выполнена в полном объёме, наряд-допуск закрыт:

________________________________________________________________________________________

(подпись лица,  ответственного за проведение работ, время, дата)

________________________________________________________________________________________

(подпись начальника смены,  время, дата)