| ООО “Газпром трансгаз Томск” |  | «УТВЕРЖДАЮ»: |
| --- | --- | --- |
| Томское ЛПУ МГ |  | Главный инженер Томского ЛПУ МГ |
|  |  | _________________ И.И. Иванов |
|  |  | "_____"__________________ 2017 г. |

НАРЯД-ДОПУСК №_______

на выполнение огневых работ на взрывоопасных

и взрывопожароопасных объектах

| 1. Цех, где проводятся огневые работы: | КЦ-1 |
| --- | --- |
|  | (цех, производство, установка) |

| 2. Место проведения работ: | Выходной шлейф Ду1400 |
| --- | --- |
|  | (отделение, участок, аппарат, коммуникации) |

| 3. Содержание выполняемых работ: | Вырезка технологического отверстия в газопроводе Ду1400 с применением газорезки и шлифмашинки |
| --- | --- |

| 4. Ответственный за подготовительные работы: | Инженер по ЭОГО П.П. Петров |
| --- | --- |
|  | (должность, Ф.И.О.) |

| 5. Ответственный за проведение огневых работ: | Инженер по ЭОГО П.П. Петров |
| --- | --- |
|  | (должность, Ф.И.О.) |

| 6. Планируемое время проведения работ: | начало: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (время) | (дата) |
|  | окончание: |  |  |
|  |  | (время) | (дата) |

7. Организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта к огневым работам, при их проведении, средства коллективной и индивидуальной защиты, режим работы:

а) при подготовительных работах:

- Согласовать с начальником смены ДС проведение работ по вырезке технологического отверстия до крана №8.

- Ответственный за подготовку к огневым работам (ОР), должен ознакомить исполнителей подготовительных работ с комплексом подготовительных работ, изложенных ниже и обеспечить их выполнение. Провести инструктаж исполнителям подготовительных работ с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».

- Предварительно участок технологических коммуникаций КЦ-1 от входных кранов АВО-газа, группы 36-х кранов и крана №29 до крана №8 стравлен до остаточного давления 1 кг/см2.

- Проверить исходное положение кранов и вывод их в ремонт:

Проверить закрытое положение кранов: №№ 8, 8.1, 8.2, 18, 36, 36р, 36Д, 29, входные краны и свечные краны АВО-газа. На краны №№ 8, 8.1, 8.2, 18, 36, 36р, 36Д, 29, входные краны и свечные краны АВО-газа вывешены плакаты «НЕ ОТКРЫВАТЬ». Переключатели режима работы кранов №№ 8, 8.1, 8.2, 18, 36, 36р, 36Д, 29, установлены в положение «ЗАКРЫТО» и заблокированы способом, исключающим их несанкционированное использование. Рукоятки насосов и приводов кранов №№ 8, 8.1, 8.2, 18, 36, 36р, 36Д, 29 сняты либо заблокированы способом, исключающим их несанкционированное использование. Штурвалы входных кранов и свечных кранов АВО-газа сняты либо заблокированы способом, исключающим их несанкционированное использование. Закрыты краны стояков импульсного газа на краны №№ 8, 18, 36, 36р,  вывешены плакаты «НЕ ОТКРЫВАТЬ». Перекрыты и отсоединены с образованием видимого разрыва собственные отборы и общестанционные отборы импульсного газа на кранах №№ 8, 18, 36, 36р, на вентилях отборов установлены заглушки и опломбированы. Отключена подача электропитания на краны №№ 8, 18, 36, 36р на ГЩУ КЦ-1 в стойке ШКС.

Проверить открытое положение кранов: краны на выходе из АВО газа. Вывешены на них плакаты «НЕ ЗАКРЫВАТЬ».

- проверить герметичность кранов: №№ 8, 8.1, 8.2, 18, 36, 36р, 36Д, 29, входные краны и свечные краны АВО-газа. При необходимости принять меры по восстановлению герметичности.

- стравить газ из дренажной полости кранов: №№ 8, 18, 36, 36Д, 29.

- Проверить траншею на месте производства работ по вырезке технологического отверстия на соответствие СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»: обустройство четыре пологих выхода из траншеи, расположенных по два с каждой стороны трубопровода, наличие откосов.

- Подготовить исправные приставные лестницы – 4 шт., проверить наличие инвентарного номера, даты следующего испытания и принадлежность к участку.

- С места производства работ (за пределы траншеи) убрать горючие, легковоспламеняющиеся вещества, материалы и предметы. Место проведения работ оградить сигнальной лентой и в местах возможного прохода людей установить плакаты «ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ!».

- Для проведения работ подготовить исправные средства индивидуальной защиты по числу работников и их функций: костюм сварщика, огнепреградительный костюм, кожаные сапоги (ботинки), каска, перчатки х/б или рукавицы брезентовые, защитные очки. Для проведения работ с применением шлифмашинки подготовить защитный щиток и защитные очки для помощников.

- Подготовить первичные средства пожаротушения - асботкань размером 2,5х1,5 м (2 шт.), огнетушитель порошковый ОП-35 (2 шт.), ОП-8 (2 шт.).

- Подготовить укомплектованную аптечку первой медицинской помощи на месте проведения работ по вырезке технологического отверстия (пост №1).

- Рабочую зону огневых работ подготовить для безопасного и удобного их выполнения:

- к месту огневых работ организовать свободные подходы и подъезды;

- убрать технику, не задействованную в огневых работах и людей не имеющих прямого отношения к выполняемым работам, из опасной зоны на расстоянии не менее 350 м от места проведения работ.

- Лицу, ответственному за проведение подготовительных работ совместно с ответственным за проведение огневых работ проверить исправное  техническое состояние:

- газорезательного оборудования: резака, шлангов и их соединений, баллонов, редукторов, манометров;

- шлифмашинки: электрошнура, вилки, защитного экрана шлифмашинки, отрезного (шлифовального круга), наличие бирки с указанием принадлежности участку и датой следующего испытания

- переносок: электрошнуров, вилок, наличие бирок с указанием принадлежности участку и датой следующего испытания.

- Установить баллоны (кислородные и пропан - бутановые) в местах, исключающих проходы работников и проезд техники; кислородные баллоны в специальные приспособления, исключающие падение, обеспечив расстояние между баллонами с пропан – бутаном и кислородным не менее 5 м.

- Средства электрохимической защиты отключить непосредственно перед началом огневых работ на время проведения огневых работ.

- Организовать посты для контроля за избыточным давлением в участке, расставить согласно приложению №1 к наряду-допуску: «СХЕМА расстановки постов при вырезке технологического отверстия в трубопроводе выходного подключающего шлейфа Ду1400 КЦ-1».

- Подготовить исправные средства связи во взрывозащищенном исполнении, проверить наличие связи с постами.

- Подготовить участок, подлежащий ремонту:

- снизить давление в отключенном участке до 10-50 мм. вод. ст. открытием свечного крана секции АВО-газа. Контроль за давлением осуществлять по U-образным манометрам, установленным на постах:

- пост №2 – на штуцере подключения манометра стояка импульсного газа до крана №8;

- пост №3 – на штуцере подключения манометра на выходе из секции АВО-газа.

- после снижения давления до 10-50 мм. вод. ст. закрыть свечной кран секции АВО-газа.

- Подготовить газоанализатор (ШИ-11) для анализа воздушной среды, на наличие СН4. Проверить корпус на отсутствие сколов, трещин. У газоанализатора  проверить отсутствие повреждений резиновых шлангов и груши. Проверить дату следующей поверки (клейма, знака поверки).

- Лицу, ответственному за подготовительные работы перед началом работ провести анализ воздушной среды, на содержание СН4 в зоне производства работ в траншее – на месте вырезки технологического отверстия. Результат занести в наряд-допуск.

- Лицу, ответственному за проведение огневой работы, провести инструктаж исполнителям работ и проверить их умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, знание ими безопасных методов и приемов работ, методов оказания доврачебной помощи пострадавшим. Опросить каждого члена бригады о самочувствии.

б) при проведении огневых работ:

- Огневые работы начинать после выполнения в полном объеме подготовительных работ. Исполнителям приступать к огневым работам только по указанию ответственного за проведение огневых работ.

- Исполнителям выполнять последовательно пункты плана организации и проведения огневых работ по вырезке технологического отверстия и наряда-допуска, соблюдая предусмотренные меры безопасности.

- Работу проводить в средствах индивидуальной защиты: костюм сварщика, огнепреградительный костюм, кожаные сапоги (ботинки), каска, перчатки х/б или рукавицы брезентовые, защитные очки. При проведении работ с применением шлифмашинки применять защитный щиток и защитные очки для помощников.

- Огневые работы начинать в присутствии лица, ответственного за проведение работ. Присутствие лица, ответственного за проведение огневых работ на месте производства работ до окончания работ – обязательно.

- Высверлить ручной дрелью отверстие диаметром 6-8 мм в газопроводе Ду1400 на месте производства работ (в месте предполагаемой вырезки катушки), проверить наличие конденсата в полости трубопровода, при необходимости удалить конденсат. Установить в контрольное отверстие U-образный манометр.

- Разметить мелом технологическое отверстие на расстоянии 8-10м от места предполагаемой вырезки катушки. Технологическое отверстие расположить в правой четверти газопровода со смещением от вертикальной образующей трубы на 200. Размеры отверстия не должны превышать 250х350 мм и не должны быть менее 100х150 мм, при этом ширина отверстия не должна превышать половину диаметра трубы Ду1400. Разница между шириной и длиной отверстия должна быть не менее 50 мм. Отверстие расположить не ближе 250 мм от продольного и 500 мм от кольцевого шва.

- Контроль за избыточным давлением осуществлять по U- образным манометрам, установленным на постах:

- пост №1 - на месте производства работ в отверстии диаметром 6-8 мм (выходной подключающий шлейф КЦ-1»);

- пост №2 – на штуцере подключения манометра стояка импульсного газа до крана №8;

- пост №3 – на штуцере подключения манометра на выходе из секции АВО-газа

- Провести работы по вырезке технологического отверстия в трубопроводе Ду1400. Вырезку технологического отверстия производить газокислородной резкой вручную с применением специальной оснастки под давлением газа в газопроводе в пределах 10-50 мм. вод. ст. (100-500Па) при условии стабилизации давления газа после стравливания. Избыточное давление в ремонтируемом участке регулировать кранами №8.1, 8.2 и свечным краном секции АВО-газа. Пламя загорающегося газа при вырезке технологического отверстия гасить асботканью, а линию реза по мере продвижения резака – замазывать мятой мокрой глиной для предотвращения горения газа и исключения вероятности попадания воздуха в полость трубопровода. По окончании резки пламя горящего газа погасить полностью.

- При снижении избыточного давления газа внутри газопровода менее 10 мм. вод. ст. (100Па) или при увеличении избыточного давления более 50 мм. вод. ст. (500Па) и горении газа большим пламенем, препятствующим ведению огневых работ, работы немедленно прекратить, людей удалить из траншеи на безопасное расстояние, погасить загоревшийся газ (с привлечением минимально необходимого количества работников) с помощью соответствующих средств пожаротушения, закрыть баллоны с кислородом и пропаном. Огневые работы продолжить после устранения причин, повлекших к снижению или увеличению избыточного давления и его восстановления в газопроводе в необходимых пределах.

- После остывания резов открыть свечные краны №18, свечные краны АВО-газа. На краны вывесить плакаты «НЕ ЗАКРЫВАТЬ» и заблокировать способом, исключающим их несанкционированное использование. Провентилировать ремонтируемый участок для создания условий по демонтажу заплаты и исключения выхода газа в рабочую зону.

- При проведении работ по газокислородной резке обеспечить:

- расстояние между баллонами с пропан – бутаном и кислородным не менее 5 м.;

- расстояние от источников открытого огня  – 10 м.;

- расстояние от изолированных проводов и электрокабелей до баллонов сжиженного газа не менее 1 м.;

- свободными проходы и проезды.

- Связь с рабочими и охранными постами поддерживать – непрерывно.

- При проведении огневых работ, ответственный за проведение работ обязан:

- организовать контроль за избыточным давлением по U- образным манометрам, установленным на постах, в пределах 10-50 мм. вод. ст. (100-500Па) на период проведения работ по вырезке технологического отверстия;

- обеспечить отсутствие в зоне производства работ лиц и техники, не задействованных в проведении огневых работ на расстоянии не менее 350 м от места проведения работ;

- организовать замер загазованности на содержание СН4 каждые 30 мин. на месте производства работ в траншее – на месте вырезки технологического отверстия. Результат заносить в наряд-допуск;

- контролировать состояние обустройства траншеи (крутизна и целостность откосов, выходы и т.д.) на соответствие СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, часть 2».

- ЗАПРЕЩЕНО:

- нахождение на месте проведения работ лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемым работам;

- самовольно расширять зону проведения работ;

- покидать рабочее место без разрешения ответственного за проведение работ;

- проведение работ ручным электроинструментом, электросваркой и газорезкой с приставных лестниц и стремянок, а так же с подручных приспособлений (ящики, коробки и т.д.);

- Огневые работы немедленно прекратить:

- в случае обнаружения отступлений от требований Типовой инструкции СТО ГАЗПРОМ РД 14-2005;

- нарушение мер безопасности ведения работ, предусмотренных нарядом-допуском, планом организации и проведения огневых работ и технологии производства работ;

- при возгорании на месте производства работ;

- ухудшение самочувствия одного из членов бригады;

- при угрозе обрушения грунта и нарушения целостности стенок траншеи;

- при несчастном случае;

- при неисправности СИЗ одного из членов бригады.

- В случае возникновения аварийной ситуации,  перекрыть подачу кислорода и пропана к газорезательному оборудованию, а также отключить электроснабжение оборудования, расположенного в рабочей зоне. Работникам удалиться из опасной зоны, после чего принять меры по выявлению и ликвидации  причин возникновения аварийной ситуации

- Огневые работы разрешается возобновить по распоряжению ответственного за проведение огневых работ после полного восстановления безопасных условий работы.

- По окончании огневых работ ответственному за проведение огневых работ, совместно с инженером по ЭОГО (сменным), проверить место проведения огневых работ в целях исключения возможности возгорания и обеспечить наблюдение за местом наиболее возможного возникновения очага пожара в течение 3 часов. Результаты наблюдений фиксировать записью в наряде-допуске.

| 8. Руководитель цеха, службы или лицо его замещающее: | Начальник КЦ-1 С.С. Сидоров |
| --- | --- |
|  | (должность, фамилия, инициалы, подпись) |

| 9. Состав бригады и исполнителей: (при большом количестве исполнителей ее состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте): |
| --- |
| № п/п | Фамилия, инициалы | Профессия | Квалификация | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил | Инструктаж провел (фамилия, подпись) П.П. Петров |
|  |  |  |  | дата | подпись |  |
| 1 | Лебедев В.Д. | монтажник | 6р |  |  |  |
| 2 | Блинов Г.С. | монтажник | 6р |  |  |  |
| 3 | Козлов А.А. | электрогазосварщик | 6р |  |  |  |
| 4 | Левченко М.М. | Слесарь т/у | 5р |  |  |  |

| 10. Организационные и технические меры безопасности при подготовке объекта к проведению огневых работ согласно п.7а наряда-допуска выполнены: |
| --- |
| П.П. Петров |  |  | П.П. Петров |  |  |
| ответственный за подготовительные работы (фамилия, подпись, дата, время) | ответственный за проведение огневых работ (фамилия, подпись, дата, время) |

| 11. Согласовано: |
| --- |
| служба охраны труда |  |
|  | (фамилия представителя, подпись, дата) |
| служба пожарной безопасности |  |
|  | (фамилия представителя , подпись, дата) |
| взаимосвязанные цехи, участки (при необходимости) | не требуется С.С. Сидоров |
|  | (цех, участок, фамилия руководителя, подпись, дата) |

| 12. Производство огневых работ разрешаю: | С.С. Сидоров |
| --- | --- |
|  | (дата, подпись руководителя цеха, службы, где должны проводиться огневые работы, или лица, его замещающего) |

| 13. К производству огневых работ допускаю: |  |
| --- | --- |
|  | (дата, подпись сменного инженера) |
| 14. Срок действия наряда - допуска продлен: |
| Срок действия до (время, дата) | Возможность работ подтверждаю (подпись) |
|  | Лицо утвердившее наряд-допуск | Лицо ответственное за подготовку объекта | Лицо ответственное за безопасное проведение работ | Представитель пожарной безопасности | Представитель охраны труда | Руководитель структурного подразделения | Начальник смены (сменный инженер) |
| 14.1. Сведения о приёме/пересдаче смены Дата/время смены ФИО ответственного за безопасное проведение работ, сдающего смену (подпись) ФИО ответственного за безопасное проведение работ, принимающего смену (подпись) 15. Результаты анализа воздушной среды: |
| Дата и время отбора проб: | Место отбора проб | Результаты анализа воздуха: | Подпись лица, проводившего анализ: |

| 16. Сведения о приостановке работ: 17. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт: |
| --- |
| П.П. Петров |  | С.С. Сидоров |
| ответственный за проведение работ, фамилия, подпись, дата, время |  | начальник цеха, фамилия, подпись, дата, время |

18. Сведения о проведении контроля места проведения огневых работ:

| Дата и время осмотра | Результат осмотра | Подпись лица, проводившего осмотр |
| --- | --- | --- |